TOUCH SCREEN SIEMENS

Anno di costruzione

Year of Manufacture

2010

Matricola impianto N° Plant  serial number

2520

MANUALE D'USO

OPERATING MANUAL

MANUFACTURER AND MACHINE IDENTIFICATION DATA (2006/42/CE p.1.7.3.)

MANUFACTURER DATA CANOL s.r.l.

Via Casa Celeste, 4/6

36014 SANTORSO (VI) ITALY Telephone:	0445/640269

Telefax: 0445/640369

Telegrams: 	CANOL Santorso

MACHINE DATA

Name: 	TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" System Serial No.: 	2520

Year of Manufacture: 	2010

OVERVIEW

This booklet contains all the information necessary for instruction in the operation and maintenance of your

TOUCH SCREEN.

The entire line is operated by touch-screen; this touch-screen provides the operator with an overall view of the whole that permits - with a single touch of the screen - different machine units to be switched on/off, all the various speeds to be adjusted, and all the work settings to be set. Another one of the system’s advantages is that it permits to check if all the settings are correct, and to save and recall all the various work programs with various codes that can be set by the user. This means that it is possible to save and recall new and old settings for all types of product.

The system also provides information on machine errors and malfunctions.

Control panels equipped with touch-screens provide many more functions that simplify the operation of your

Canol machine.

Remember to follow all the instructions provided scrupulously in order to obtain correct operation and ideal performance from your machine.

In case of doubt or whenever further clarification is required, do not hesitate to contact us. We will be happy to help you solve the problem.

ALL FORMS OF UNAUTHORISED COPY OF TEXTS AND/OR ILLUSTRATIONS ARE PROHIBITED.

PAG.2	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

DATI DI IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E DELLA MACCHINA (2006/42/CE

p.1.7.3.)

DATI COSTRUTTORE CANOL s.r.l.

Via Casa Celeste, 4/6

36014 SANTORSO (VI) ITALIA Telefono: 	0445/640269

Telefax: 	0445/640369

Telegrammi: CANOL Santorso

DATI MACCHINA

Denominazione:	TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" Matricola impianto n°: 	2520

Anno di costruzione:	 2010

INTRODUZIONE

La presente pubblicazione contiene le informazioni necessarie per l’istruzione, l’uso e la manutenzione del

Vostro TOUCH SCREEN.

Il tavolo di lavoro mod. Canol-line opera con touch-screen; questo touch-screen fornisce all'operatore una visione d'insieme che gli permette, ad un solo tocco dello schermo, di spegnere e accendere ai vari gruppi, di regolare le loro velocità e di impostare i vari settaggi di lavoro. Un altro vantaggio di questo sistema è che permette di vedere se le impostazioni sono corrette e di salvare e richiamare i vari programmi di lavoro con diversi codici impostabili dall'utente. Ciò significa che è possibile salvare e richiamare impostazioni nuove e vecchie per tutti i tipi di prodotto.

Il sistema inoltre permette di avere informazioni che riguardano gli errori o le anomalie della macchina.

Il pannello che opera a touch-screen ha molte altre funzioni che semplificano il funzionamento della vostra macchina Canol.

Vi preghiamo di attenerVi a tali disposizioni per ottenere l’ottimale rendimento ed il corretto funzionamento della macchina. In ogni caso, se non riuscite a trovare l’informazione che cercate, interpellateci e saremo lieti di risolvere i Vs.problemi.

E’ VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" 	PAG.3

TABLE OF CONTENTS

| 1. | MAIN PAGE | pag. | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. UNIT ENABLING | pag. | 9 |
|  | 1.2. SPEED SETTING | pag. | 9 |
|  | 1.3. SHIFTING TO THE SET-UP PAGE | pag. | 9 |
|  | 1.4. LINE EMERGENCY | pag. | 9 |
| 2. | DATA MODIFICATION | pag. | 11 |
|  | 2.1. ALPHANUMERIC TYPE | pag. | 11 |
|  | 2.2. NUMERIC TYPE | pag. | 13 |
| 3. | RECIPE PAGE | pag. | 15 |
|  | 3.1. WORK PROGRAMS | pag. | 17 |
| 4. | SET-UP PAGE | pag. | 19 |
|  | 4.1. DATA DESCRIPTION | pag. | 21 |
| 5. | DOSING MACHINE SET-UP PAGE | pag. | 25 |
|  | 5.1. CONTINUOUS DOSING MACHINE | pag. | 29 |
|  | 5.2. TIMED STEP-BY-STEP DOSING MACHINE | pag. | 31 |
|  | 5.3. STEP-BY-STEP DOSING MACHINE | pag. | 35 |
| 6. | GUILLOTINE SET - UP PAGE | pag. | 39 |
| 7. | SPRAYER SET - UP PAGE | pag. | 43 |
| 8. | LINE SET - UP PAGE | pag. | 47 |
| 9. | STANDARD SETTING | pag. | 51 |

PAG.4	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

INDICE PROGRESSIVO

1.	PAGINA PRINCIPALE	 pag.   7

| 1.1. | ABILITAZIONI GRUPPI | pag. | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | IMPOSTAZIONI VELOCITA | pag. | 9 |
| 1.3. | PASSAGGIO A PAGINA SET-UP | pag. | 9 |
| 1.4. | EMERGENZA LINEA | pag. | 9 |

2. 	MODIFICA DATI 	pag.   11

| 2.1. | TIPO ALFANUMERICO | pag. | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | TIPO NUMERICO | pag. | 13 |

3.	PAGINA RICETTE	 pag.   15

3.1. 	PROGRAMMI DI LAVORO	pag.   17

4. 	PAGINA SET-UP	pag.   19

4.1. 	DESCRIZIONE DATI 	pag.   21

5.	PAGINA SET-UP DOSATRICE	 pag.   25

| 5.1. | DOSATRICE IN CONTINUO | pag. | 29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | DOSATRICE A PUNTI CON TEMPO | pag. | 31 |
| 5.3. | DOSATRICE A PASSO | pag. | 35 |

6. 	PAGINA SET-UP GHIGLIOTTINA	 pag.   39

7. 	PAGINA SET-UP SPRUZZATORI	pag.   43

8.	PAGINA SET-UP LINEA	 pag.   47

9.	IMPOSTAZIONI STANDARD	pag.   51

TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" 	PAG.5

1. MAIN PAGE

: guillotine selection on/off selector

: winding roller selection on/off selector

: distributor selection on/off selector

: upper belt selection on/off selector

: dosing pump selection on/off selector

: humidifier selection on/off selector

: dough trim brush selection on/off selector

: flour dust brush selection on/off selector

: line general speed increase-decrease, display

: alarm signals

: return to recipe page and display of number of recipe currently being used

: return to recipe page and display of recipe name

: return to set-up page

PAG.6	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

1. PAGINA PRINCIPALE

: selettore off-on selezione ghigliottina

: selettore off-on selezione rullo avvolgitore

: selettore off-on selezione distributore

: selettore off-on selezione tappeto superiore

: selettore off-on selezione pompa dosatrice

: selettore off-on selezione umidificatori

: selettore off-on selezione spazzola rifili pasta

: selettore off-on selezione spazzola rimozione farina

: visualizzazione, incremento-decremento velocità generale linea

: segnalazione allarmi

: richiamo pagina ricette e visualizzazione numero ricetta in uso

: richiamo pagina ricette e visualizzazione nome ricetta

: richiamo pagina set-up O

TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" 	PAG.7

1.1. UNIT ENABLING

All the various accessories can be enabled or disabled by using the various buttons fromto . EXAMPLE:

units enabled	      units disabled

1.2. SPEED SETTING

In order to set line speed, press the respective button       t o  dec r ease  speed  and  t he respective button  to increase speed.

Speed adjustment ranges from 0.0% to 100.0%, with 100% being equal to 8 m/min.

The speed setting can be modified in “fast” mode by keeping the respective key pressed down.

1.3. SHIFTING TO THE SET-UP PAGE

In order to access the other pages, press the key

1.4. LINE EMERGENCY

This symbol signals a line emergency, therefore check the following:

· that the safety guards are closed

· that no emergency buttons have been pressed

· that the connectors for the various units have been plugged in correctly

PAG.8	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

1.1. ABILITAZIONI GRUPPI

Attraverso i vari pulsanti da       a      è possibile includere o escludere i vari accessori. ESEMPIO :

gruppi abilitati	       gruppi disabilitati

1.2. IMPOSTAZIONI VELOCITA

Per l’impostazione della velocità linea si deve premere il pulsante         per decrementare la velocità e il pulsante    per incrementare l’impostazione.

La regolazione varia da 0,0% a 100,0%, con 100% uguale a 8 m/min. Mantenendo premuto il relativo tasto e possibile modificare in modo “veloce” l’impostazione.

1.3. PASSAGGIO A PAGINA SET-UP

Per accedere alle altre pagine si deve premere il tasto:

1.4. EMERGENZA LINEA

Questo simbolo segnala l’emergenza della linea e quindi si deve verificare :

· Che i ripari siano chiusi

· Che i pulsanti di emergenza non siano premuti

· Che i vari connettori dei gruppi siano inseriti correttamente

TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" 	PAG.9

2. DATA MODIFICATION

As illustrated below, there are two types of data that can be changed: numeric and alphanumeric.

2.1. ALPHANUMERIC TYPE

(fig. A)

alphanumeric type: pressing above this field (fig. A) summons an alphanumeric keyboard (fig. B) composed of letters and numbers.

(fig. B)

Enter the new datum by pressing above the letters and numbers desired; Confirm using the ENTER key

Otherwise annul using the ESC key

PAG.10	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

Сенсорная Панель Сименс

Anno di costruzione

Год Выпуска

2010

Matricola impianto N° Серийный номер

2520

MANUALE D'USO

Руководство по эксплуатации

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация о заводе-изготовителе и технические характеристики устройства 2006/42/CE p.1.7.3.)

Информация о производителе

Виа Каза Селесте, 4/6

36014 САНТОРСО (ВИ) Италия

Телефон: 0445/640269

Факс: 0445/640269

Телеграфируйте: Кэнол Санторсо

Информация об устройстве

Наименование: СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ СИМЕНС СИМАТИК 5,7''

Серийный номер:  2520

Год выпуска:         2010

Краткая информация о продукте

В данной инструкция представлена вся необходимая информация по работе и эксплуатации вашей сенсорной панели. Вся линия управляется сенсорным дисплеем. Этот сенсорный экран дает полное представление оператору о процессах, происходящих при работе на линии, и позволяет одним нажатием на панель включать или выключать  различные ее элементы, регулировать режимы скоростей, а также устанавливать рабочие программы. Одно из преимуществ системы состоит в том, что она контролирует работу всех параметров. Пользователь может записывать или удалять рабочие программы, используя всевозможные настройки. Это дает возможность сохранять, а также отменят новые и старые установки программы для всех видов продуктов.

Система так же оповещает об ошибках и неполадках в работе сенсорной панели.

Пульт управления оснащен сенсорным дисплеем с большим количеством функций, который упрощает работу вашего Кэнол устройства.

В целях обеспечения корректной и отличной работы вашего устройства, строго следуйте всем инструкциям.

Если Вы хотите получить интересующую вас информацию, свяжитесь с нами. Мы будем рады Вам помочь.

Запрещено производить все виды несанкционированных  копий текста и/или иллюстраций.

стр.2	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

DATI DI IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E DELLA MACCHINA (2006/42/CE

p.1.7.3.)

DATI COSTRUTTORE CANOL s.r.l.

Via Casa Celeste, 4/6

36014 SANTORSO (VI) ITALIA Telefono: 	0445/640269

Telefax: 	0445/640369

Telegrammi: CANOL Santorso

DATI MACCHINA

Denominazione:	TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" Matricola impianto n°: 	2520

Anno di costruzione:	 2010

INTRODUZIONE

La presente pubblicazione contiene le informazioni necessarie per l’istruzione, l’uso e la manutenzione del

Vostro TOUCH SCREEN.

Il tavolo di lavoro mod. Canol-line opera con touch-screen; questo touch-screen fornisce all'operatore una visione d'insieme che gli permette, ad un solo tocco dello schermo, di spegnere e accendere ai vari gruppi, di regolare le loro velocità e di impostare i vari settaggi di lavoro. Un altro vantaggio di questo sistema è che permette di vedere se le impostazioni sono corrette e di salvare e richiamare i vari programmi di lavoro con diversi codici impostabili dall'utente. Ciò significa che è possibile salvare e richiamare impostazioni nuove e vecchie per tutti i tipi di prodotto.

Il sistema inoltre permette di avere informazioni che riguardano gli errori o le anomalie della macchina.

Il pannello che opera a touch-screen ha molte altre funzioni che semplificano il funzionamento della vostra macchina Canol.

Vi preghiamo di attenerVi a tali disposizioni per ottenere l’ottimale rendimento ed il corretto funzionamento della macchina. In ogni caso, se non riuscite a trovare l’informazione che cercate, interpellateci e saremo lieti di risolvere i Vs.problemi.

E’ VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" 	PAG.3

Содержание

| 1. | Главное меню | стр. | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Запуск линии | стр. | 9 |
|  | 1.2. Настройка режима движения линии | стр. | 9 |
|  | 1.3. Переключение установок | стр. | 9 |
|  | 1.4. Аварийная ситуация на линейном транспортере | стр. | 9 |
| 2. | Типы обозначений | стр. | 11 |
|  | 2.1. Буквенно-цифровой тип обозначений | стр. | 11 |
|  | 2.2. Цифровой тип обозначений | стр. | 13 |
| 3. | Окно рецептов | стр. | 15 |
|  | 3.1. Рабочая программа | стр. | 17 |
| 4. | Установка элементов устройства | стр. | 19 |
|  | 4.1. Назначение элементов транспортера | стр. | 21 |
| 5. | Настройка дозатора | стр. | 25 |
|  | 5.1. Длительность процесса дозирования | стр. | 29 |
|  | 5.2. Продолжительность работы дозатора | стр. | 31 |
|  | 5.3. Пошаговое описание работы дозатора | стр. | 35 |
| 6. | Настройка разделочной машины гильотинного типа | стр. | 39 |
| 7. | Установка увлажнительного аппарата | стр. | 43 |
| 8. | Установка транспортера | стр. | 47 |
| 9. | Стандартная установка программы | стр. | 51 |

стр.4	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

INDICE PROGRESSIVO

1.	PAGINA PRINCIPALE	 pag.   7

| 1.1. | ABILITAZIONI GRUPPI | pag. | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | IMPOSTAZIONI VELOCITA | pag. | 9 |
| 1.3. | PASSAGGIO A PAGINA SET-UP | pag. | 9 |
| 1.4. | EMERGENZA LINEA | pag. | 9 |

2. 	MODIFICA DATI 	pag.   11

| 2.1. | TIPO ALFANUMERICO | pag. | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | TIPO NUMERICO | pag. | 13 |

3.	PAGINA RICETTE	 pag.   15

3.1. 	PROGRAMMI DI LAVORO	pag.   17

4. 	PAGINA SET-UP	pag.   19

4.1. 	DESCRIZIONE DATI 	pag.   21

5.	PAGINA SET-UP DOSATRICE	 pag.   25

| 5.1. | DOSATRICE IN CONTINUO | pag. | 29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | DOSATRICE A PUNTI CON TEMPO | pag. | 31 |
| 5.3. | DOSATRICE A PASSO | pag. | 35 |

6. 	PAGINA SET-UP GHIGLIOTTINA	 pag.   39

7. 	PAGINA SET-UP SPRUZZATORI	pag.   43

8.	PAGINA SET-UP LINEA	 pag.   47

9.	IMPOSTAZIONI STANDARD	pag.   51

TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" 	стр.5

1. Главное меню

: переключатель вкл/выкл. разделочной машины гильотинного типа

: переключатель вкл/выкл устройства для  подсушивания теста

: переключатель вкл/выкл распределительного аппарата

: переключатель вкл/выкл линейного транспортера

: переключатель вкл/выкл дозатора

: переключатель вкл/выкл увлажнительного аппарата

: переключатель вкл/выкл щетки для замешивания теста

: переключатель вкл/выкл щетки для распределения муки

: замедление/ускорение линейного транспортера

: оповещение о неисправностях

: вернуться в меню рецептов, воспроизвести на экране номер используемого рецепта

: вернуться в меню рецептов и воспроизвести название рецептуры

: вернуться в меню  установок

стр.6	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

1. PAGINA PRINCIPALE

: selettore off-on selezione ghigliottina

: selettore off-on selezione rullo avvolgitore

: selettore off-on selezione distributore

: selettore off-on selezione tappeto superiore

: selettore off-on selezione pompa dosatrice

: selettore off-on selezione umidificatori

: selettore off-on selezione spazzola rifili pasta

: selettore off-on selezione spazzola rimozione farina

: visualizzazione, incremento-decremento velocità generale linea

: segnalazione allarmi

: richiamo pagina ricette e visualizzazione numero ricetta in uso

: richiamo pagina ricette e visualizzazione nome ricetta

: richiamo pagina set-up O

TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" 	стр.7

1.1. Запуск линии

Все дополнительное оборудование может быть запущено или приостановлено кнопками от  до. Пример:

устройство запущено	      устройство приостановлено

1.2. Настройка режима движения транспортера

Для выбора режима движения линейного транспортера, нажмите соответствующую кнопку      для уменьшения скорости, и соответствующую кнопку  для увеличения скорости.

Регулировка скорости варьируется от 0.0% до 100.0%, 100% составляет 8 м/мин.

Установку скорости можно произвести “быстрым” способом, удерживая соответствующую кнопку в нажатом состоянии.

1.3. Переключение установок

Для перехода в другие разделы, нажмите кнопку

1.4. Аварийная ситуация на линейном транспортере

Этот знак оповещает об аварийной ситуации на линейном транспортере, поэтому убедитесь:

· закрыты ли предохранительные решетки

· не нажаты ли аварийные кнопки

· корректно ли подключены к сети провода всех устройств

стр.8	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

1.1. ABILITAZIONI GRUPPI

Attraverso i vari pulsanti da       a      è possibile includere o escludere i vari accessori. ESEMPIO :

gruppi abilitati	       gruppi disabilitati

1.2. IMPOSTAZIONI VELOCITA

Per l’impostazione della velocità linea si deve premere il pulsante         per decrementare la velocità e il pulsante    per incrementare l’impostazione.

La regolazione varia da 0,0% a 100,0%, con 100% uguale a 8 m/min. Mantenendo premuto il relativo tasto e possibile modificare in modo “veloce” l’impostazione.

1.3. PASSAGGIO A PAGINA SET-UP

Per accedere alle altre pagine si deve premere il tasto:

1.4. EMERGENZA LINEA

Questo simbolo segnala l’emergenza della linea e quindi si deve verificare :

· Che i ripari siano chiusi

· Che i pulsanti di emergenza non siano premuti

· Che i vari connettori dei gruppi siano inseriti correttamente

TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7" 	стр.9

2. Типы обозначений

Как показано ниже, существует два типа обозначения данных, которые можно изменять: цифровой и  буквенно-цифровой.

2.1. Буквенно-цифровой тип обозначений

(рис. А)

буквенно-цифровой тип: нажмите на эту область (рис. A) появится буквенно-цифровая клавиатура (рис. B).

(рис. B)

Введите новые данные, набрав желаемые буквы и цифры;

Подтвердите действие, нажмите кнопку ВВОД

Отмените действие, нажмите кнопку ВЫХОД

стр.10	 TOUCH-SCREEN SIEMENS SIMATIC 5,7"

# Text boxes

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |

| REV. | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 02/08 |  |  |  |  |