Испытательный стенд VSY-ABC-80

Инструкция по эксплуатации

Введение

Прежде чем использовать данный испытательный стенд, пользователь должен внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, иметь полное понимание инструкции по эксплуатации, установить, использовать  стенд, соблюдать  меры безопасности и процедуры для предотвращения повреждения оборудования или несчастных случаев.

Во время тестирования клапана высокого давления, пользователь не должен находиться вблизи тестируемого клапана или дополнительно оснастить оборудование защитными чехлами для предотвращения травм, утечки воды и воздуха.

В случае каких-либо сомнений, неверных интерпретаций – свяжитесь с компанией.

Пользователь должен следовать этой инструкции по эксплуатации и связаться с компанией в случае каких-либо сомнений.

1. Общие

1,1 Сфера применения

Испытательный стенд, упомянутых в данной Инструкции, действующие главным образом имеет следующие спецификации: VSY-B-200-64

1,2 Модель смысл

VSY-ABC-80-160

VSY - гидравлический клапан испытательном стенде Шанхай Haidelong жидкости оборудование производство, ООО

В - горизонтального зажима типа

80 - максимальная диафрагма клапана тест

160 - высокое давление максимальная диафрагма клапана печать (мм 64 кг)

1.3 Функции и масштабы тестирования скамейке

1.3.1 Функции испытательном стенде

Этот стенд используется для испытания под давлением силы и уплотнение фланцев и прямоточные клапаны и полностью соответствует GB/T13927-92, Проверка давления для общего назначения клапанов и ZBJ16006-92 клапан испытания и инспекции.

1.3.2 Область тестирования (давление Сравнительная таблица)

Таблица сравнения давления для зажимной цилиндр VSY-ABC-80

| DN Номинальный Диаметр (DN) |  | Номинальное давление клапана (МПа/класс) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.6 | 2.5 | 40 | 64 | 10.0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 |
|  |  |  | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 |  | 1500 |  |
|  |  | Давление гидравлической системы (бустер) (МПа) |
| в |  | мм |  | PN | PS | PN | PS | PN | PS | PN | PS | PN | PS | PN | PS | PN | PS | PN | PS | PN | PS |
| 1/2 | 15 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |
| 1 |  | 25 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4,0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 |  |  |
| 1-1/4 | 32 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3,0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 |  |  |
| 1-1 / | 2 | 40 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 12,0 |  |  |
| 2 |  | 50 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 13.5 | 20,0 | 17,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 2-1/2 | 65 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 16.5 | 25,0 | 21,0 | 31,0 |  |  |  |  |
| 3 |  | 80 |  | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 9.5 | 10.0 | 16,0 | 16,0 | 24,0 | 20,0 | 31,0 |  |  |  |  |  |  |

1.4 Условия эксплуатации машин

Эта машина применяется для использования в следующих экологических и эксплуатационных условиях.

Температура окружающей среды: от  5° C до 40 ° C, средняя температура в течение 24 часов не должна превышать  35° C.

Относительная влажность воздуха: от 30% до 95%, и изменения влажности воздуха не должны вызывать конденсации.

Высота: ниже 1000 м.

В атмосфере не содержатся пыль, ядовитые газы,  газ эрозии и соли.

Не допускать попадание прямых солнечных лучей и теплового излучения.

Место установки должно быть вдали от источников вибраций.

Место установки должно быть вдали от горючих и взрывчатых веществ.

1.5 Окружающей среды влияет на машинах

Испытательный стенд не выделяет вредные вещества, жидкости или газы.2. тест скамейке снятие и установка

2.1 Тест скамейке лифтинг

Перемещение:

Во время подъема с краном:

1) Допускается использование двух крановых устройств(см. рис. 1).

2) Два провода разной длины должны использоваться для крепления четырех подъемных отверстий, провода, используемые для перемещения должны быть длиннее примерно на 1,5-2 метра от фактического размера стенда, лучше использовать кабели с резиновым покрытием во избежание повреждения стенда. Балка стенда должна быть удалена или исправлена перед подъемом так, чтобы не нанести травмы и ущерб.

3) Грузоподъемность — не менее 3 т.

4) Диаметр подъемного кабеля -  не менее 18 мм.

5)Соединительные скобы типа D лучше, чем M22.

Рисунок 1. Перемещение машины

2.2 Установка машины

2.2.1 Подготовка к установке

Машина должна быть установлена в соответствии с условиями, указанными в статье 1.4.

1. Машина должна быть установлена в месте с устройством для защиты от молний.

2. Машина не должна устанавливаться на мягкой земле. Возможна установка на мягкую землю в том случае,когда приняты меры по увеличению плотности слоев почвы, от затопления и наклона.

3. В случае, если машина установлена вблизи источников вибраций,должны приняться меры для устранения вибраций вокруг машины.

2.3 Интерфейс питания

Рисунок 2 Рисунок 2 электрические установки пластины SN Модели Имена Функции 1 ТБ-1512 Клемма Первичная цепь 2 TD-15 Клемма Вторичная цепь 3 HH54P/DC24V(l) Промежуточное реле Запуск масленого насоса 4 HH54P/DC24V(2) Промежуточное реле Запуск насоса высокого давления 5 HH54P/DC24V(3) Промежуточное реле Остановка насоса высокого давления 6 HH54P/DC24V(4) Промежуточное реле 7 HHS5R(ST3PR)DC24V Реле времени Возвратно-поступательные движения насоса высокого давления 8 CJX2 0910DC24V Контактор Запуск масленого насоса 9 НЕС-75-24 Питание постоянным током 24 В Трансформатор 10 DZ47-63/C6 Выключатель Защита от замыкания 11 DZ47-63/D25 Выключатель Выключатель питания первичной цепи

3.1 Схема

Рисунок 3

3.2 Распределение гидравлических элементов.

Рисунок 4
3.3 Схема гидравлических элементов

3.4 условия, имена, модели и приложения, гидравлической части

| SN | Условия | Имена | Модели | Приложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тяги левый | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Левый коготь вперед и назад |
| 2 | Левый коготь зажима | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Осевое движение левой лапе цилиндра |
| 3 | Насос высокого давления воды | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Операция насоса высокого давления воды |
| 4 | Правый когтя зажимной | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Осевое движение правой лапе цилиндра |
| 5 | Повышение давления на левой и правой | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Левый и правый переключение усилителя цилиндр масла |
| 6 | Поддержание давления правый | Гидравлический обратный клапан | Z2S6A-40-6 X | Стопорный клапан справа когтя Зажимной цилиндр |
| 7 | Регулирование давления | Перепускной клапан | DBDH6P10/10F | Регулирование давления масла насоса |
| 8 | Регулирование давления | Регулирующий клапан высокого давления | YF-L8H4-S | Регулирование давления повышение |
| 9 | Тяги правый | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Правой лапе вперед и назад |
| 10 | Самосвал Хоппер | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | 90-градусный опрокидывания правой скамейке |
| 11 | Цилиндр усилителя | Электромагнитный клапан | 4WE6D/E G24 | Операция цилиндра руля |
| 10 | Поддержание давления левый | Гидравлический обратный клапан | Z2S6B-40-6 X | Стопорный клапан левый когтя зажимной нефти |
| 13 | Подвижные рамы | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Движение левой скамейке |
| 14 | Не- | -Обратный клапан | Прямо обратный клапан | DIF-L10H | Поставки нефти из цилиндра руля |
| 15 | Обратный клапан (1) | Левый клапан | Самостоятельно изготовленные | Стопорный клапан левый когтя Зажимной цилиндр |
| 16 | Обратный клапан (2) | Прямо обратный клапан | Самостоятельно изготовленные | Стопорный клапан справа когтя Зажимной цилиндр |
| 17 | Обратный клапан (3) | Прямо обратный клапан | Самостоятельно изготовленные | Лучшие жесткие цилиндры обратный клапан |
| 18 | поддержание давления | Гидравлический обратный клапан | Z2S6A-40-6 X | Лучшие жесткие цилиндры обратный клапан |
| 19 |  | Туго | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Топ плотный цилиндр - запуск |
| 20 | Влево-вверх, вниз | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/E G24NZ5L | Поднимите цилиндр run |
| 21 | Вправо, вверх, вниз | Электромагнитный клапан | 4WE6E60/EG24NZ 5 Л | Поднимите цилиндр run |

Рисунок 7

Разборка и сборка гидравлического обратного клапана (Z2b6A-66/l-)

Рисунок 9

Диаграммы структуры электромагнитного клапана (4WE6E60/EW220RNZ5L) Рисунок 10

Рисунок 11

4. низкого и высокого давления насосы 4.1 Диаграммы структуры

Рисунок 14

5.2 Инструкция по эксплуатации

1. Воздушный и водный игольчатый вентиль

1) впускной клапан воздуха: когда испытательная среда- воздух, откройте воздушный клапан и закройте водный клапан.

2) впускной клапан воды: когда испытательная среда-вода, откройте водный  клапан и закройте воздушный клапан.

3) Подвод воды слева: водоснабжение на левом конце клапана (поставка воды на левом конце когда среда – вода;) и подачи воздуха на левом конце, когда среда является воздух.

4)Подвод воды справа: водоснабжение на правом конце клапана (поставка воды на правом конце когда среда – вода;) и подачи воздуха на правом конце, когда средой  является воздух

5)Слив воды слева: ослабить  давление (воздуха и воды) ) в протестированном клапане на левом конце.

6)Слив воды справа: ослабить давление (воздуха и воды) в протестированном клапане на правом конце.

7 )Регулятор низкого давления левый: при выход за пределы диапазона, выключить

8) Регулятор среднего давления левый: при выход за пределы диапазона, выключить

9)  Регулятор низкого давления правый: при выход за пределы диапазона, выключить

10 ) Регулятор среднего давления правый: при выход за пределы диапазона, выключить

11) Переключатель водного манометра на 16 МПа: закрыть клапан, когда среда-вода и давление равно или больше чем 16 МПа.

12) Регулирующий клапан высокого давления: контроль увеличения напряжения в течение 5-31.5МПа.

2. Манометр

1)Измеритель левого держателя: давление в левых трех цилиндрах.

2Измеритель правого держателя: давление в правых трех цилиндрах.

3) Левое табло низкого, среднего, высокого давления: давление в полости испытанного клапана.

4) Правое табло низкого, среднего, высокого давления: давление в полости испытанного клапана.

6)Водный манометр на16МПА: остановка насоса высокого давления и ручная регулировка  до требуемого давления  клапана.

7) Водный манометр на40МПА: остановка насоса высокого давления и ручная регулировка  до требуемого давления  клапана.

8)Измеритель масленого насоса: измерение давления масленого насоса.

9) Табло низкого, среднего, высокого давления: давление в полости испытанного клапана.

10)Табло наноса: рабочее давление гидравлической системы

11)Табло фиксации: наивысшее давление в цилиндре

3. Панель кнопок (см. рис. 14)

1)Движение левого держателя вперед: сжатие левых трех цилиндров.

2) Движение левого держателя назад: расширение левых трех цилиндров.

3)Левый держатель: аксиальный запуск трех левых цилиндров.

4)Отпуск  левого держателя: разжатие трех левых цилиндров

5)Движение подвижной рамы вперед: линейное движение от левого держателя к правому.

6)Движение подвижной рамы назад: линейное обратное движение от левого держателя.

7) Повернуть вверх: правый держатель поворачивается вверх на 90°.

8) Повернуть вниз: правый держатель возвращается в исходное положение.

9)Движение правого держателя вперед: сжатие правых трех цилиндров.

10) Движение правого держателя назад: расширение правых трех цилиндров.

11)Правый держатель: аксиальный запуск трех правых цилиндров.

12)Отпуск  правого держателя: разжатие трех правых цилиндров

13)Увеличение давления в левой части: давление в левых трех цилиндрах должна быть увеличено, и максимальное давление — 0,5-31.5МПа.

14) Увеличение давления правой части: давление в правых трех цилиндрах должно быть увеличено, и максимальное давление — 0,5-31.5Мпа.

15) Узел вверх: поднятие узла

16) Узел вниз: спуск узла

17)Запуск масленого насоса: масляный насос запускается.

18)Остановка масленого насоса: масляный насос останавливается.

19)Запуск водного насоса: водный насос запускается.

20)Остановка водного насоса: водный насос останавливается.

21) Индикатор горит: питание включено

22) Увеличить давление: наивысшее сжатие цилиндра

23 ) Сжать: слева - запуск

24 ) Расслабить: справа - запуск

25) Узел вверх: поднятие узла

26) Узел вниз: спуск узла

4. Методы работы

4.1 Заранее начать подготовку

1) Подключите питание и включите напряжение соответствующее указанным требованиям электрической системы.

2) Проверить все кнопки и электрические провода на наличие повреждения или неисправности и каждого переключателя в положение «OFF».

3) Проверить каждый н электромагнит клапана для гибкой работы.

4) Проверить, затянуты ли все болты.

5) После очистки цилиндра, добавить масла около 200 л в цилиндре.

6) На моделях YB-N32, YB-46 для предотвращения износа, эксплуатационные масла должны быть рекомендованы для этой машины.

7) Полностью очистить сальник и грязь на машине и заполнить смазкой все движущиеся части машины.

4.2 Тестовый запуск.

1) Подключить питание, запустить двигатель и масленый насос, проверить двигатель по направлению правильного вращения, включить масленый насос и дать поработать 5 минут при, масленый насос в случае первого запуска или завершения долгой работы машины, а вращение вала насоса от руки допускается только до 10 вращений до запуска для того, чтобы сделать масляный насос полностью смазанным.

2) После того, как масляный насос правильно запущен, воздух в системе будет полностью разряжен в случае  возвратно-поступательного движения гидроцилиндром и пониженное давление настройки, отрегулировать перепускной клапан ( см. рисунок 4), отрегулировать давление насоса масла, чтобы было 5МПа, как показано в измерителе масленого насоса и отрегулировать номинальное давление масленого насоса 6.ЗМПа.

3)В режиме ручной работы  проверить выполнение обычных операций.

4) Выключение, включая общее выключение и аварийную остановку.

Операция – масленый насос стоп.

Отключен главный выключатель.

В случае аварийного отключения нажмите кнопку выключателя питания, работа масленого насоса будет немедленно прекращена.

4.3 Другие меры предосторожности

1) При неисправностях машины, должно быть отключено питание , и кнопки на операции панели и мастер выключатели устанавливаются в положение «OFF».

2) Во время работы двигателя Температура не должна превышать 75 ° C, иначе будет проводиться включение проверки.

3) Машина должна быть надежно заземлена и сопротивление заземления должно быть меньше 10 омег для предотвращения несчастных случаев поражения электрическим током.

4.4 Тестирование

1) Зажимные испытания клапанов правого держателя

Настроить левый и правый диск, пока три зажима штанги поршня цилиндра не приблизятся к 5-10/мм от фланца; и нажать (правому держателю) кнопку, показатель держателя и показатель масленого насоса равны, проверьте таблицу сравнения зажимного цилиндра, выбирают PN для уплотнения теста и выбрать PS для испытания на прочность и нажмите на кнопку (увеличение давления левый) до тех пор, пока покзатель пережатия левого держателя давления увеличивает значения выбранного PN и PS.

2) Левого держателя

После зажима правого держателя,  нажмите на кнопку (подвижные рамы вперед), до тех пор, пока диск на левой стороне зажимного механизма не будет  на поверхности фланца на левой стороне протестированного клапана, и следующее должно быть завершено справым держателем.

3) Тест корпуса

После того, как левый правый держатель сработали, отрегулируйте манометр, закройте источник воздуха впускного клапана, клапан для слива воды слева, клапан для слива воды справа и отсоедините переключатель манометра , открыть впускной  водный клапан , левый и правый впускной водный клапан и нажмите на кнопку (Пуск насоса воды). Запустите насос низкого давления воды и произойдет автоматическое переключение на насос высокого давления воды после того, как давление воды достигает значения, заданного в манометре низкого давления(высокое давление обычно задается как 13 кг), и машина остановится автоматически после достижения значения низкого давления. Откройте сливной водный клапан после тестирования и нажмите « расслабить левый держатель-левый держатель назад-рама назад» когда давление будет равно нулю.

4) Тест уплотнения

Закройте клапан испытания после испытания оболочки и закрыть впускной клапан воды источника, правый сливной клапан и левый впускной клапан воды, когда среда является воздух. Откройте источник воздуха впускного клапана и впускной клапан воды правый и включите выключатель давления, нажмите на кнопку (повернуть вверх), заполнить чистой водой левый клапан после того, как правый держатель перевернется на 90 градусов и наблюдайте воздушные пузырьки в клапане.

5) Закрыть впускной воздушный клапан, правый сливной клапан воды и левый  впускной клапан воды и включите выключатель давления при герметизации Испытательная среда — вода, впускной водный  клапана и правый впускной водный клапан и нажмите на кнопку (Пуск насоса воды) для визуального осмотра.

6) Подача воздуха должна обеспечиваться  пользователем.

6. техническое обслуживание 6. Техническое обслуживание 6.1 Водяной насос низкого давления(см. рис. 11) Ошибки Причины Методы устранения неполадок Недостаточность всасывания насоса 1 двигатель не работает. Проверка цепи. 2 двигатель вращается обратно. Обмена входящих линий электропередач и исправить направление вращения двигателя. 3. уровень воды недостаточен, и фильтр заблокирован. Заполнить чистой водой и очистить фильтр. Ошибка наращивания давления 4. есть воздух в насосе. Отвинтите винты отвода для воздуха во время работы насоса. 5 обратный клапан нажат. Проверьте и замените. 6 конвейер блокируется. Проверить впускной трубопровод воды. 7 механический износ после длительной эксплуатации масляного насоса. Замените изношенные крыльчатки. Отрегулировать и заменить рабочее колесо с более большим зазором. 8.корпус клапана протекает. Замените уплотнительное кольцо. 9.протекает корпус машины. Замените уплотнение машины.

6.2 Водный насос высокого давления Ошибки Причины Методы устранения неполадок Ошибка функционирования водяного насоса 1. низкое напряжение электрического контакта манометра (см. рис. 11) Проверьте, имеет ли насос низкого давления воды Номинальное давление (1, 3МПа). Проверьте, является ли красную иглу-указатель низкого напряжения электрического контакта манометра выше чем у высокого давления электрические контакт манометра. 2. высокое давление воды (см. рис. 5) Проверьте электромагнитный клапан насоса высокого давления воды. 3. давление насоса низкого уровня масла Настройте масленый насос давления Неспособность оказать давление насоса 1. провал всасывания Проверьте впускной трубопровод воды. Проверить обратный клапан всасывания для утечки воды, заменить кольца на чистые. Проверить выход воды обратный клапан A для утечки воды, заменить кольца на чистые. 2. неспособность поддерживать давление Проверить обратные клапаны воды в розетке A и В для утечки воды, заменить уплотнительные кольца и чистой. Обратные клапаны слива воды слева и справа для утечки воды, закрыть и заменить. Проверьте источник воздуха основные впускного клапана для утечки воды, закрыть и заменить. Проверьте и замените поврежденные уплотнения диск кольца.

6.3 Общие неисправности и устранение неполадок

| Неисправности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Причины | Методы устранения неполадок |
| Движения цилиндра | Гидравлическая система | 1. воздух поступает в гидравлической системы и в цилиндра | 1. Ослабьте совместное цилиндра, неоднократно действуют |
|  |  | происходит явлений стоп энд гоу и постоянной вибрации. | цилиндров и выхлопных газов воздуха. |
|  |  | 2. давление в системе меньше, чем сопротивление трения. | 2. Отрегулируйте давление, необходимое для системы. |
|  |  | 3 цилиндр и клапан не запечатаны с воздухом. | 3. Замените уплотнительные элементы. |
|  |  | 4. несколько зажимные цилиндры являются асинхронными. | 4. Отрегулируйте дроссельной заслонки на нижней поверхности Все зажимные цилиндры (правша вращения клапан закрыт, и открывается клапан левша вращения). |
| Неисправность цилиндра | Клапана | 1 золотник вытянули или заблокированы. | 1. очистить и измельчить. |
|  |  | 2. трубка нефти управления блокируется. | 2. Драги проход нефтяного управления. |
|  |  | 3. разворот операция не является гибким и золотник клапана не может быть сброшен. | 3. Проверьте и прочистите. |
|  |  | 4 винты крепления электромагнита ослабляются. | 4. блокироваться крепежные винты. |
|  | Электрика | 1 изоляция Катушка электромагнита является неудовлетворительным. | 1. Замените электромагнит. |
|  |  | 2. ядро дверь электромагнита загрязняется. | 2. отшлифовать и очистить. |
|  |  | 3 Кнопка управления повреждена. | 3. Замените снова. |
|  |  | 4. напряжение является неверным, и линия не включен. | 4. правильное напряжение и проверить линию. |
|  |  | 5. Проволока совместное отпущена. | 5. Подключите провода. |
| Ускоритель цилиндра | Неисправность главного давления | 1 ядро обратный клапан гидравлического управления загрязнены и заблокированы. | 1. Проверьте и прочистите. |
|  |  | 2. уплотнительные поверхности гидравлического управления обратный | 2. Проверьте, очистить и заменить. |
|  |  | Клапана надевается. |  |
|  |  | 3. обратный клапан ядро повреждена. | 3. Проверьте и замените. (Дизельный двигатель клапан муфты F30) |
|  |  | 4 обратный клапан Весна деформируется. | 4. Замените. |
|  |  | 5. Совместное подключение утечки нефти. | 5. Проверьте и замените уплотнительные кольца. |
|  | Неисправность увеличивающего давления | 1 цилиндр руля управления и левого и правого руля |  |
|  |  | Замена электромагнитных клапанов находятся вне контроля. | 1. Проверьте и замените неисправный цилиндр. |
|  |  | 22 уплотнительные элементы цилиндра руля повреждены. | 2. Замените. |
|  |  | 3. коническая поверхность высокого давления регулирующий клапан поврежден. | 3. тонкий, очистить и заменить. |
|  |  | 4 прямо через обратный клапан носится. | 4. тонкий, очистить и заменить. |
|  |  | 5 Кнопка управления руля повреждена. | 5. заменить и проверить линию. |

| Масленый насос | Ошибка всасывания насоса | 1 направления вращения двигателя обратный. | 1. заменить входящие линии электропередач и исправить направление вращения двигателя. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. цилиндр уровень является слишком низким и масло не может быть | 2. регулярно проверять уровень масла в цилиндре, и |
|  |  | всасывается. | Залить масло до уровня. |
|  |  |  | 3. Замените масло с низкой вязкостью |
|  |  | 3 вязкость масла слишком высока. | Гидравлические масла рекомендуются. |
|  |  | 4.Проблемы с муфтой. | 4. Проверьте и замените. |
|  | Громкий шум и ненормальное давление | 1. уровень масла цилиндра уменьшается для включения фильтра масла подвергаются уровня масла и вдыхать воздух. | 1. Заполните чистым гидравлического масла. |
|  |  | 2 масляный фильтр заблокирован. | 2. очистить и заменить. |
|  |  | 3 Распродажа всех частей над большой причиной является механический износ после длительной эксплуатации масляного насоса. | 3. Демонтировать насос для ремонта, хорошо растереть масло распределение диска группа и заменить роторы, статоры и лезвия. |
|  |  | 4 вязкость нефти слишком высока. | 4. Используйте масло с рекомендуемой вязкости. |
|  |  | 5. сальник на конце вала насоса или O-кольца в | 5. снимите насос и заменить сальник и |
|  |  | поврежден корпус насоса. | кольца. |
|  |  | 6. насос резонирует с другим оборудованием и сталкивается с трубой. | 6. отдельные больше нефти трубы. |
|  | Ошибка исправления системы давления | 1. насос не впитывают масло. | 1. насос, не впитывает масло. |
|  |  | 2. масло используется в течение длительного срока и не вязкость. | 2. Замените чистой гидравлического масла. |
|  |  | 3 масло насос трубы утечки нефти. | 3. Замените уплотнительные кольца из масленой трубы. |
|  |  | 4. клапан ядро блокируется на «Нормальный» |  |
|  |  | позиции и выход масла масляного насоса не | 4. Устранение закупорки провал. |
|  |  | течь в системе. |  |
|  |  | 5. Основной клапан переполнения имеет заусенцы и грязи. | 5. Проверьте, обрезать, измельчить и чистить. |
|  |  | 6 подходят просвет основной клапан переполнения и корпус клапана. | 6. Замените золотник клапана и отрегулировать зазор. |
|  |  | 7 пружины клапан переполнения деформируются и не может быть сброшен. | Проверьте и замените пружины. |
|  |  | 8. демпфирующие отверстия на основной клапан переполнения | 8. проходить через золотник клапана демпфирования отверстия |
|  |  | заблокирован с грязью. | с < i > lmm стальные провода и чистой. |

6.4 техническое обслуживание гидравлических устройств

| Инспекция Элементы | Инспекция Элементы | Методы проверки (измерительный инструмент имя) | Круг | Во время Инспекция | Техническое обслуживание Требования к | Ремонт (замена) требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / Период | Начало вверх | Закрыть Доу n |  |  |
|  | Мотор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрические |  | Измерения с |  |  |  | Сопротивление изоляции с | Соблюдайте соответствующие Мотор |
|  | прибор | Изоляция | 500В | 1/год |  | V | заземляющий провод должен быть | стандарты и |
|  | s |  | Мегаомметр. |  |  |  | более чем 1 OM | требования. |
|  | Передача Mer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масляная масса | Соблюдайте жидкого измеритель уровня. | 1/ день |  | V | Помещенный между жидкой измеритель уровня. |  |
|  | Гидравлические масло | Масло Температура | Термометр на жидких измеритель уровня | 1 / день | Л / |  | В течение 20'C до 55 ° C |  |
|  |  | Чистота |  | 1/3 месяцев |  | V | Следуйте гидравлического масла стандартов и положений. |  |
|  | Давление Датчик | Давление измерения NT | Замер | 1/год | V | V | Местные бюро мер и весов | Проверьте для неквалифицированных частей и заменить. |
|  |  | Эксплуатации звук | Слушания | 1 день | V |  | Не аномальные звуки. | Проверка и ремонт. |
|  | Электромагнитный клапан | Клапан основной износ | Ядро зазор клапана | 1/год |  | V | Нет износа на поверхности | Сильно изношенные детали замените. |
|  |  | Винт ослабление | Монтажные винты | 1/3 месяцев |  | V |  | Установите винты. |
|  |  |  | Электромагнит винты |  |  | V | Неспособность отпустить всех частей |  |
|  |  | Линия управления | Визуальный осмотр | 1/3 месяцев |  | V | Не подвергаются заглушки и повреждения поверхности | Обернуть изоляционной ленты и заменить. |
|  |  | Эксплуатации | Проверить | 1/3 | V |  | Следуйте дизайн | Проверить наличие неисправности |
|  |  | условия | стабильность работы. | месяцев |  |  | требования. | и ремонт. |
|  | Масло цилиндр | Внешние утечки | Визуальный осмотр и касания | 1/3 месяцев | V |  | Отсутствие утечки из всех частей | Проверьте и замените уплотнительные элементы. |
|  |  | Внутренние утечки | Утечки Уплотнение поршня | 1/3 месяцев | V |  | Следуйте требованиям эксплуатации цилиндра. | Замените уплотнительные элементы. |
|  |  | Внешние повреждение | Визуальный осмотр и касания | 1/3 месяцев | V |  | Нет повреждений | Замените поврежденную часть. |
|  | Шланг | Утечки масла | Визуальный осмотр и касания | 1/3 месяцев | V |  | Отсутствие утечки масла | Ремонт и замена О -кольца с утечки масла. |
|  |  | Искажения | Визуальный осмотр | 1/3 месяцев | V |  | Неспособность искажения | Исказить и правильного времени. |

6.5 Сравнительная таблица изнашивающихся частей VSY-ABC-80

| Названия продуктов | Количество цилиндров масло | Имена | Модели и технические характеристики | Количества | Имена | Модели и технические характеристики | Quantitie s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зажимной цилиндр | 6 | Герметичные элементы | YX/D80 | 12 | Уплотнительное кольцо | Ф80ХЗ. 1 | 6 |
|  |  |  | YX-/d50 | 6 |  | Ф55ХЗ. 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ф35ХЭ. 1 | 6 |
| Цилиндр сцепления | 2 | Герметичные элементы | YX-/D50 | 4 | Уплотнительное кольцо | Ф45ХЗ. 1 | 2 |
|  |  |  | YX-/d30 | 2 |  | Ф35ХЗ. 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ф 20 x 3. 1 | 2 |
| Регулируемая полка цилиндр | 1 | Герметичные элементы | YX-/D50 | 2 | Уплотнительное кольцо | Ф45ХЗ. 1 | 1 |
|  |  |  | YX-/d30 | 1 |  | Ф 35 x 3. 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Ф20ХЗ. 1 | 1 |
| Заливатель | 1 | Герметичные элементы | YX/D50 | 2 | Уплотнительное кольцо | Ф45ХЗ. 1 | 1 |
|  |  |  | YX-/d30 | 1 |  | ФЭ5ХЗ. 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Ф 15 x 3. 1 | 1 |
| Насос высокого давления воды | 1 | Герметичные элементы | YX-/D140 | 2 | Уплотнительное кольцо | Ф 135 x 3. 1 | 1 |
|  |  |  | YX-/D80 | 2 |  | Ф 45 x 3. 1 | 1 |
|  |  |  | YX/D55 | 2 |  | Ф 35 x 3.! | 1 |
|  |  |  | YX-/d40 | 2 |  |  |  |
| Цилиндр усилителя | 1 | Герметичные элементы | YX/D120 | 1 | Герметичные элементы | YX/D40 | 1 |
|  |  | 1 | Герметичные элементы | YX/D100 |  | Герметичные элементы | Ф 100 x 3. 1 | 1 |
|  |  |  |  | YX-/d60 |  |  | Ф65ХЗ. 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф45ХЗ. 1 | 1 |